►	TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0047  #  Aanpassen RWY verlichting

Er is een speciale HALO.BMP file die de grote baanverlichting al reduceert. Met onderstaande regels in uw P3D.cfg of FSX.cfg file onder het item [DISPLAY] kunt u per verlichting de sterkte instellen.

RUNWAY_LIGHTS_SURFACE_SCALAR=0.5     // toegevoegd 1.0 = 100%  scales edge, center, end, touchdown, runways

RUNWAY_LIGHTS_VASI_SCALAR=0.7              // toegevoegd             scales VASI lights

RUNWAY_LIGHTS_APPROACH_SCALAR=0.7  // toegevoegd             scales approach light bars

RUNWAY_LIGHTS_STROBE_SCALAR=0.7       // toegevoegd             scales RAILs and ODALs