►	TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0081  #  Met een schakelaar je TAXI SPEED regelen dmv FSUIPC

Te gebruiken bij 1 of 2 motorige vliegtuigen.

1:	Gebruik hier voor een  [mon-off-mon]  schakelaar

Ik heb de schakelaar op mijn  CH-YOKE gebruikt.

2:	U kunt natuurlijk ook een losse  3-standen schakelaar  hiervoor  ge-	bruiken. Moet wel een moment-schakelaar zijn. Dus mon-off-mon.

3:	FSUIPC instelling met schakelaar omhoog. [ throttle power verhogen ]

Single Engine

Dual Engine

4:	FSUIPC instelling met schakelaar omlaag. [ throttle power minderen ]

Single Engine

Dual Engines

OPMERKING

Bij het verminderen heb ik een "vinkje" staan bij Control to repeat while held. Hierdoor kun je snel naar Throttle IDLE.

Denk ook om het "min teken" bij  DECREMENT   /-16383

Het getal 100/  kun je aanpassen zoals je zelf wilt. Dit geeft de stappen aan waarmee de waarde verhoogd of verlaagd moet worden bij 1 klik van de schakelaar.

Zodra je de THROTTLE HANDLE op je TQ gebruikt zal die daarop direct reageren.