►	TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0091  #  Hoe  HERNOEM  ik een standaard  Leo Bodnar BU0836X Card

00 -  LETOP - 	Na  naamswijziging  moet u alles weer opnieuw 	toewijzen

aan assen en knoppen

01 -	Ga naar de site van Leo Bodnar   https://www.leobodnar.com/shop/

02 -	Ga naar  Firmware Download

03 -	Download de Leo Bodnar - HID Flash Software - Windows Only

SetupHidFlash_v1.0.exe

Dit is het programma om de Leo Bodnar kaart te openen voor de naam wijziging.

04 -	Download nu de Firmware File voor de BU0836X

Original and Renamed Devices 1-15	BU0836X Firmware Files.zip

05 -	Start de  SetupHidFlash_v1.0.exe  "als administrator uitvoeren"

Deze vindt u daarna op drive C:\Program Files (x86)\HidFlash\HidFlash.exe

06 -	Maak in de MAP C:\Program Files (x86)\HidFlash, de MAP FIRMWARE aan.

07 -	Pak nu de File  BU0836X Firmware Files.zip  uit.

08 -	Kopieer de uitgepakte MAP BU0836X Firmware File, met daarin de MAPPEN V1 en V2 naar uw MAP C:\Program Files (x86)\HidFlash\FIRMWARE

09 -	Zorg dat uw   Leo Bodnar BU0836X Card  waarvan u de naam wilt aanpassen gekoppeld is aan uw computer.

We kunnen de naam niet echt veranderen maar wel het volgnummer zodat de kaart een eigen volgnummer krijgt van 1 t/m 15

10 -	Start nu C:\Program Files (x86)\HidFlash\HidFlash.exe "als administrator uitvoeren"

u ziet dan het volgende scherm :

11 -	KLIK op de button  1.Bootloader

12 -	KLIK nu op de button  2. Browse file

13 -	Browse  nu naar MAP

C:\Program Files (x86)\HidFlash\FIRMWARE\BU0836X Firmware Files\V1 of V2

V1 is voor de oudere kaarten

V2 is voor de huidige kaarten

14 - 	Kies een File met uw gewenste volgnummer  b.v. 15 in mijn geval

BU0836X-15_V1.bin  en KLIK op de button Openen

15 -	KLIK nu op de button  3. Flash firmware

U ziet nu een balkje lopen en als de Flash klaar is drukt u op OK en sluit u HidFlash.exe

16 - Deze gehele procedure kunt u voor als uw Leo Bodnar BU0836X kaarten herhalen. TIP Zet met een stickertje uw nmr op de kaart